## Slide 1: Optimización de una red de evaporadores industriales
María P. Marcos
Universidad de Valladolid
PyConEs - Alicante, {4-6} de octubre de 2019

## Slide 2: ¿Quién soy y a qué me dedico?
María P. Marcos || maria.marcos@autom.uva.es
Ingeniería Química (Universidad de Alicante)
Máster en Ingeniería de Procesos (Universidad de Valladolid)
Doctorado en Ingeniería Industrial (Universidad de Valladolid)
Control y Supervisión de Procesos
Modelado, simulación y optimización de procesos industriales
Palacín, C. G., Pitarch, J. L., Jasch, C., Méndez, C. A., & de Prada, C. (2018). Robust integrated production-maintenance scheduling for an evaporation network. Computers & Chemical Engineering, 110, 140-151.

## Slide 3: Optimización básica
Problema del transporte
2 plantas (p): Alicante y Murcia
3 almacenes (a): Benidorm, Elche y Cartagena
Alicante
Murcia
Benidorm
Elche
Cartagena
¿Cuántas unidades enviar de cada planta a cada almacén?

## Slide 4: Optimización básica
Problema del transporte
Producción de cada planta
  Alicante: 220 unidades
  Murcia: 150 unidades
Costes de envío:
€/unidad | Benidorm | Elche | Cartagena
Alicante | 4 | 7 | 10
Murcia | 8 | 5 | 3
Alicante
Murcia
Benidorm
Elche
Cartagena

## Slide 5: Optimización básica
Problema del transporte
Formulación matemática
Alicante
Murcia
Benidorm
Elche
Cartagena

## Slide 6
Lenzing

## Slide 7: Lenzing AG.
Madera
Pulpa
Fibras

## Slide 8: Lenzing AG.

## Slide 9: Lenzing AG.
Evaporator

## Slide 10: Red de evaporación

## Slide 11: Red de evaporación
23 plantas de evaporación (EV)
5 productos diferentes (P)
Ensuciamiento de los equipos
Con diferentes capacidades

## Slide 12: Red de evaporación
23 plantas de evaporación (EV)
5 productos diferentes (P)
Ensuciamiento de los equipos
Tareas de mantenimiento
Limpieza grande
Limpieza pequeña
Objetivo
¿Qué producto procesar en cada planta?
¿Cuánta cantidad de producto?
¿Cuándo limpiar?
Con diferentes capacidades
Notes: Hacer planificacion de un mes

## Slide 13: Problema de optimización: Sets
Plantas de evaporación (EV)
Productos (P)
Días del mes (M)
Estado (S )
Funcionando (Sw)
Cuantos días lleva funcionando desde la última limpieza
Limpiándose (SL) grande o limpieza pequeña
Parado (SP)
Parado limpio tras limpieza grande o pequeña o parado sucio esperando a limpieza grande o pequeña
S = Sw U SL U SP
En que estado se encuentra cada equipo cada día

## Slide 14: Problema de optimización: Variables
Optimización de la operación de un mes: Variables de decisión
Indica si un evaporador ev está en un estado s en el día m
Indica si un evaporador ev está procesando el producto p en el día m
Cantidad de producto p que está procesando el evaporador ev en el día m

## Slide 15: Problema de optimización: Restricciones
Estado único: un evaporador sólo puede estar en un estado cada día
Producto único: un evaporador, si está funcionando, sólo puede procesar un producto
Limpieza única: sólo se puede limpiar un evaporador cada día, ya sea limpieza grande o pequeña

## Slide 16: Problema de optimización: Restricciones
sw1
sw2
…
sw19
Secuencia de funcionamiento
…
Días desde la última limpieza
sw20
sw21
…
sw27
sw28
sw29
…
sw40
20
28
40
0
Cada día, cada planta cambia de estado

## Slide 17: Problema de optimización: Restricciones
sw1
sw2
…
sw19
Secuencia de funcionamiento
Demasiado pronto para limpiar
…
Medianamente sucios
Bastante sucios
Días desde la última limpieza
sl_p
sps_p
sw20
sw21
…
sw27
Parado esperando limpieza pequeña
Limpieza pequeña
sw28
sw29
…
sw40
sl_g
sps_g
Limpieza grande
Parado esperando limpieza grande
20
28
40
0
Si :
Si 8:
Si :

## Slide 18: Problema de optimización: Restricciones
sw1
sw2
…
sw19
Secuencia de funcionamiento
Demasiado pronto para limpiar
…
Medianamente sucios
Bastante sucios
Días desde la última limpieza
sl_p
sps_p
sw20
sw21
…
sw27
Parado esperando limpieza pequeña
Limpieza pequeña
sw28
sw29
…
sw40
sl_g
sps_g
Limpieza grande
Parado esperando limpieza grande
20
28
40
0
No puede estar más de 40 días funcionando sin limpiarse.
El siguiente estado sería o pararlo o limpieza:
Si :

## Slide 19: Problema de optimización: Restricciones
Secuencia de limpieza
Un evaporador limpiándose puede pasar a ponerse a funcionar o estar parado limpio
sl_p
spl_p
sw5
sl_g
sw1
spl_g
Cuando se realiza una limpieza pequeña el resultado es como si se hubiera hecho una limpieza grande y luego llevase 5 días funcionando (y ensuciándose)
Notes: La diferencia entre limpieza grande y pequeña es el esfuerzo que le ponen los operarios para limpiar

## Slide 20: Problema de optimización: Restricciones
Secuencia de parada
Un evaporador parado sucio no puede volver a funcionar hasta que se limpie
Un evaporador parado limpio puede o seguir parado o ponerse a funcionar
sps_p
sps_p
sl_p
sps_g
sl_g
sps_g
spl_p
spl_p
sw5
spl_g
sw1
spl_g

## Slide 21: Problema de optimización: Restricciones
Estado final: al final del mes ningún evaporador puede quedar parado sucio
Mantener producto: un evaporador que está procesando un producto, no puede procesar otro hasta que se limpie

## Slide 22: Problema de optimización: Restricciones
Producto máximo y mínimo: para evitar problemas de funcionamiento, un evaporador tiene que procesar una cantidad de producto entre ciertos valores
Demanda diaria: cada día se tiene que procesar al menos la cantidad de cada producto demandada

## Slide 23: Problema de optimización: Restricciones
Producto inicial: para el día 1, ya hay asignada una cantidad de producto a cada evaporador.
Producto inicial: para el día 1, cada evaporador tendrá un estado determinado
Conexiones imposibles: algunos evaporadores no pueden tratar ciertos productos

## Slide 24: Problema de optimización: Objetivo
Minimizar el coste de operación:
Coste de trabajar con cada evaporador según lo sucio que esté
Coste de limpiar o tener un equipo parado
Coste de trabajar la cantidad de producto según el día y el evaporador

## Slide 25: Pyomo
¿Qué es Pyomo?
“Colección de paquetes de software de Python
para formular modelos de optimización”
¿Por qué Pyomo?
Permite separar el modelo de los datos
Datos 1
Datos 2
Datos 3

## Slide 26: Código
Importamos pyomo y creamos el modelo
Declaramos los conjuntos (Sets)

## Slide 27: Código
Declaramos las variables

## Slide 28: Código
Declaramos los parámetros que serán datos

## Slide 29: Código
Declaramos las restricciones

## Slide 30: Código
Creamos una instancia con los datos
Elegimos el solver y resolvemos el problema

## Slide 31: Resultados
Problema mixto entero lineal (MILP)
35 150 variables binarias
3 452 variables reales
42 613 restricciones
Tiempo de resolución: 11 min usando 4 núcleos resolviendo con GUROBI 7.0.2 en un Intel®i7-4510U CPU con16Gb de memoria RAM

## Slide 32: Resultados

## Slide 33: ¿Se podría complicar?
Añadir más productos
Añadir más tipos de limpiezas
Añadir incertidumbre

## Slide 34: Remarks
Modelado de una fábrica real
  ¿Qué producto procesa cada equipo?
  ¿Cuanta cantidad de producto?
  ¿Cuándo se ha de limpiar cada equipo?
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC